Zał. 5.2 - Zestawienie materiałów do dostarczenia przez Wykonawcę

- Rura preizolowana prosta Dz 48,3 x 2,6/125 mm L=12m

izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym 	szt.	14

- Łuk preizolowany 90( Dz 48,3 x 2,6/125 mm R=2,5D

równoramienny L=1,00x1,00m, izolacja PLUS (seria 2)

z alarmem impulsowym	szt.	12

- Kaptur ochronny zaworu z rury PVC160mm (H=400mm)

z korkiem 	kpl. 	4

- Złącze izolacyjne termokurczliwe typ SX-WP D125mm

usieciowane radiacyjnie	szt.	34

- Pianka izolacyjna dla złącza termokurczliwego SX-WP D125mm	szt. 	34

- Nasadka termokurczliwa D125mm/DN40mm	szt.	2

- Złączki do alarmu (100 szt.)	kpl.	1

- Podtrzymki przewodów (50 szt.)	kpl. 	3

- Taśma krepowa (50 m)	szt.	3

- Poduszki kompensacyjne typ średni z usieciowanego polietylenu

w kolorze białym o zamkniętych komórkach, niechłonące wody,

nieulegające degradacji, wym. 2000x1000x40mm   	szt.	6

- Taśma oznakowania ciepłociągu (szeroka – 40cm) 	m	200

- Kabel telemetryczny typ XzTKMDXpw 10x2x0,5 30MHz 120 Ohm	m	210

- Taśma oznakowania dla kabla telemetrycznego (niebieska)	m	100

- Skrzynka przyłączowa telemetrii z wyposażeniem 	kpl.	1

- Rura ochronna PE-HD Dz50x3,0mm	m	105

- Krąg żelbetowy (1200mm h=60cm	szt.	1

- Pokrywa żelbetowa dla kręgu (1200mm  
z otworem pod właz (800mm typ PP-144/80	szt.	1

- Właz żeliwny (800mm typ BO-800 (klasa B-125)	szt.	1

Uwaga: Kolana do zabudowy w płycie fundamentowej budynku oraz materiał niezbędny do wykonania wcinki dostarczy Inwestor. Wykonawca pomniejszy kosztorys ofertowy o materiał zakupiony przez Inwestora.